|  | Форма |
| --- | --- |

Объявление о закупе медицинских изделий требующих сервисного обслуживания по запросу ценовых предложений

КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений:

1) Место поставки КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24.

| Наименование медицинских изделий | Ед. изм. | Кол-во, объем закупа | Место поставки | Цена за единицу, в тенге | Сумма выделенная для закупа, в том числе с НДС в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рециркулятор – Облучатель УФ | шт | 30 | Место поставки КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» г. Атырау, ул. Айтеке би 24. | 85 000 | 2 550 000 |
| Универсальный ингалятор | шт | 1 |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| Аппарат УВЧ | шт | 1 |  | 590 000 | 590 000 |
| Кресло гинекологическое | шт | 1 |  | 4 700 000 | 4 700 000 |

2) сроки и условия поставки: согласно приложении 1 с момента заключения договора, на условиях DDP, в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010;
      3) порядок и источник передачи документации: объявление вместе с тендерной документацией размещается на интернет-ресурсе заказчика – КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» УЗ АО г. Атырау, ул. Айтеке би 24 (по адресу: http://gorpol5-atyrau.kz/), там же потенциальные поставщики смогут получить информацию.
      4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи заявок: документы принимаются в по следующему адресу: г.Атырау, ул. Айтеке би 24, КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» 2 – этаж, отдел государственных закупок. Заявки на участие в настоящем принимаются с 29.11.2019 г. Окончательный срок подачи заявок: 06.12.2019 года, до 15.00 часов
      5) дата, время и место вскрытия конвертов: 06.12.2019 года в 17.00 часов  в кабинете директора КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» УЗ АО.

Приложение 1 УТВЕРЖДАЮ Директор КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО ______________ ФИО.

Перечень закупаемых товаров

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауская огородская поликлиника №5» УЗ АО.

| № лотов | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная для закупа, в том числе с НДС тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециркулятор – Облучатель УФ | шт | 30 | DDP Атырау | 10 дней | КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5» УЗ АО, г. Атырау, ул. Айтеке би 24. | 85 000 | 2 550 000 |
| 2 | Универсальный ингалятор | шт | 1 |  | 10 дней |  | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 3 | Аппарат УВЧ | шт | 1 |  | 10 дней |  | 590 000 | 590 000 |
| 4 | Кресло гинекологическое | шт | 1 |  | 10 дней |  | 4 700 000 | 4 700 000 |

Техническая спецификация медицинских изделий

| Наименование | Краткое описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рециркулятор – Облучатель УФ | Предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 м³ в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей. Наличие Имеют в своей конструкции ультрафиолетовые бактерицидные лампы, способные на 99,9% уничтожить все болезнетворные бактерии, находящиеся в воздухе* Наличие Оснащен системой принудительной циркуляции воздуха Наличие Электронный блок управления отслеживает суммарное время наработки ламп и имеет возможность установки автоматического режима работы согласно типа/объема помещения. Наличие Цифровой дисплей отображает суммарное время наработки бактерицидных ламп/ текущее время работы Наличие Светодиодный индикатор нормального состояния изделия Наличие Светодиодный индикатор о необходимости замены бактерицидных ламп Наличие Возможность крепления на стене Наличие Возможность крепления на подставке передвижной (подставка поставляется отдельно) Наличие Эргономичный дизайн Наличие Особенности Реализован выбор установки по категориям помещений. При необходимости ведения учета времени работы прибора, есть возможность установки таймера в режиме текущего времени. Функция автоматического включения по датчику присутствия людей в помещении**. Индикация неисправности УФ-ламп и вентиляторов, предупредительные надписи о своевременной замене УФ-ламп, выводимые на экран ЖК-дисплея. Технические характеристики Источник излучения 2 бактерицидные УФ лампы 30W (30 Вт) Бактерицидный поток ламп, Вт 22,4 Рекомендуемый объем помещения, м³ 30-75 Производительность, м³/ч 90 Предельный уровень шума, не более, дБА 40 Полезный срок службы ламп, ч 9000 Средний срок службы, не менее, лет 5 Напряжение электропитания, В 220±10% Потребляемая мощность,не более, ВА 80 Габаритные размеры рециркулятора, мм 1200х175х145 Масса рециркулятора, кг 6 Время непрерывной работы, сут 7 |  |
| Универсальный ингалятор | Универсальный ингаляционный аппарат, который используется для профилактики и лечения болезней дыхательных путей и органов дыхания, позволяет распылять теплый солевой раствор, лекарственные и маслосодержащие препараты. Ингалятор разработан, как система, позволяющая дополнять и взаимозаменять ингаляционное место другими компонентами. Ингалятор универсален и прост в управлении, он является незаменимым терапевтическим аппаратом для санаториев, кабинетов физиотерапии и пульмонологических отделений. Ингалятор является универсальным ингаляционным прибором, используемым для предотвращения, облегчения и лечения болезней дыхательных путей и органов дыхания. Он позволяет распылять как просто теплый соляной раствор, так и в сочетании с лекарственными препаратами. В приборе используется специальная насадка для распыления. Насадка позволяет устанавливать определенный размер капель распыляемого аэрозоля, позволяя, таким образом, лечить как верхние, так и нижние дыхательные пути. Распыление чрезвычайно тонкое, так что даже если перед насадкой поставить зеркало, то почти не будет образовываться тумана, либо он будет едва заметен Количество распыляемого компонента дозируется таким образом, что вдыхательных путях достигается отличный эффект увлажнения, необходимый, например, для пациентов с трахеостомией (пост-ларингэктомией). Если вам или вашим пациентам требуется большее количество распыляемого вещества, наш отдел обслуживания клиентов может установить другую насадку. Хотя, обычно этого не требуется.) Ингалятор можно использовать для распыления всех лекарственных средств и препаратов, используемых для терапевтической ингаляции дыхательных путей или органов дыхания, а именно: * солевого раствора * препаратов на масле * очищенных масел * водорастворимых медикаментов Перед использованием этих медикаментов или препаратов необходимо изучить информацию по использованию соответствующих производителей. Вспомогательное оборудование может работать со следующим вспомогательным оборудованием: Воздушный компрессор Переносной компрессор для работы в отсутствие централизованной подачи сжатого воздуха. Душ носоглотки Для полоскания и контрастных впрыскиваний в область носоглотки Аэрозольный распылитель Для дозированной подачи медикаментов Технические характеристики Габариты (B x T x H) mm 300 x 320 x 200 Вес 7,6 kg Класс предохранителя 1 / B Вид предохранителя IP 33 Характеристики электропитания Напряжение 230 V Частота 50 Hz Потребляемая мощность max. 140 VA Распыление солевых растворов и медикаментов Давление ca. 1,5 bar Объём воздуха ca. 25 l/min размер капель в микронах Распыление cолевых растворов 5 - 40 µm Распыление медикаментов 1 - 10 µm Мощность распыления Распыление cолевых растворов 2,2 ml/min Распыление медикаментов 0,2 ml/min температура аэрозоля ca. 36°C время терапии 1 - 15 min |  |
| Аппарат УВЧ | Общие характеристики: Аппарат для УВЧ-терапии со ступенчатой регулировкой мощности УВЧ предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Аппарат предназначен для применения в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля и в других лечебных учреждениях. Технические характеристики: Частота излучения, МГц 27,12 Количество ступеней регулировки мощности, не менее 7 Выходная мощность , регулируемая ступенчато, Вт 10;15;20;30;40;50;60 Потребляемая мощность, ВА, не более 250 Частота питания аппарата, Гц, не более 50 Время выхода аппарата на рабочий режим , мин , не более 1 Время работы аппарата в продолжительном режиме, ч 6 Диапазон таймера, мин 1 до 99 Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности автоматическая Управление Жидкокристаллический дисплей Электрододержатели Гибкие Габариты без электрододержателей, мм 421х285х170 Масса с электродами и электрододержателями, кг Не более 10 Минимальная рабочая комплектация Электронный блок 1шт Фидер-электродержатель 2шт Электроды, d=120мм 2шт Электроды, d=80мм 2шт Электроды, d=36мм 2шт Индикатор наличия ВЧ поля 1шт Паспорт 1 шт Документы Декларация о соответствии ГОСТ Наличие Регистрационное удостоверение Наличие Эксплуатационная и техническая документация на русском языке Наличие Прочие условия Гарантия на оборудование не менее 37 месяцев со дня ввода в эксплуатацию |  |
| Кресло гинекологическое | Гинекологическое кресло Назначение:для проведения осмотров в акушерской и гинекологической, урологической практике, при необходимости может использоваться как операционный стол. Область применения: гинекология, акушерство, урология. Класс безопасности: класс 1 – с низкой степенью риска. Особенности: стол лечебный имеет электрогидравлическое управление ножными педалями со встроенной системой автоматического управления положениями кресла, одним касанием переключателя можно установить кресло в нужную геометрическую позицию: выбрать уровень верхней части, наклон спинки и сиденья. Высокая структурная и электрическая надежность, малая вероятность поломки, низкий уровень шума в ходе эксплуатации. Электрогидравлическая система обеспечивает плавность движения кресла и комфорт для оператора и пациента. Наличие системы подогрева сиденья. Широкий выбор расцветок кресла, покрытие кресла из полимерного синтетического материала обеспечивает сильное сопротивление поверхности к химическим веществам. Для секции сиденья предусмотрен рулон гигиенической подкладочной бумаги. Технические характеристики: Источник питания АС 220 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность 400Вт Выходная мощность двигателя 0,2 кВт Постоянный ток 3,0 А Защита от перегрева 110°С Уровень шума до 45 дБ Размеры Ш 655 мм х В 460~1015 мм х Д 1230 мм Регулировка высоты 460~1015 мм Наклон спинной секции -10 ~ 50° Наклон сиденья 0 ~ 30° Механизм электрогидравлический Вес 150 кг (с принадлежностями) Максимальный вес пациента 130 кг Комплект поставки: Спинка: 1 шт. Сиденье: 1 шт. Основание: 1 шт. Ручки:2шт. Гофрированное покрытие: 1 шт. Боковые рейки:2шт. Кронштейн занавески: 1 шт. Панель переключателей DIP: 1 шт. Стопоры основания:3шт. Узел ножного переключателя: 1 шт. Опора подколенная:2шт. Поддон: 1 шт. Чашка для ваты: 1 шт. Банка для щипцов: 1 шт. Подогреватель бедер: 1 шт. Рулон подкладочной бумаги: 1 шт. Требования к условиям эксплуатации: Хорошо вентилируемое помещение, Температура: -10 ~ 30°С. Следует избегать: - Резкие перепады температур, - Длительное попадание прямых солнечных лучей, летучих материалов, аммиака и т.д., - Подключение к источнику питания с другими электроприборами, - Воздействие вибраций. |  |